## Slide 1: Разработка “умного” браслета для борьбы с курением
Выполнил студент группы
КСиК-41:
Дьяченко Серафим Максимович
Департамент образования и науки города Москвы Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства» №11
Дипломный руководитель:
Воронин В. С.

## Slide 2: Проблема
Риски курения
Проблема отказа от курения людей
для которых важен социальный статус

## Slide 3: Цель дипломной работы
Целью дипломной работы является исследование нового способа помощи курящим в борьбе с их привычкой на основе сокращений мышц и реализации устройства “умный браслет от курения”.

## Slide 4: Задачи
Анализ предметной области
Написать Описание требований к устройству
Провести сравнительный анализ с аналогами на рынке
Проектирование устройства
Выбор компонентов для сборки тестового стенда
Выбор применимых технологий и инструментария
Написать Экономическое обоснование
Реализовать тестовое устройство
Написание программного кода для тестового устройства
Анализ и работа с полученными данными
Подбор оптимального алгоритма для обучения модели
Обучение модели
Написание API
Развертывание приложения на сервере
Разработать и написать документацию к проекту
Привести описание техники безопасности
Устройство для получения данных с электромиографических датчиков

## Slide 5: Описание проекта устройства
Браслет
дым
эл
MIO датчик
Датчик дыма

## Slide 6: Выбор комплектующих
Esp 32
MH –BPS102
MQ-2
Наличие встроенного модуля Wi-Fi
Высокая чистота микроконтроллера
Низкая стоимость
Встроенный фильтр
Сухой контакт с кожей
Малый размер
Нужный диапазон газов
Низкая цена

## Slide 7: Выбор mio датчика
Название | Усиление | Диапазон напряжения питания | Размер | Диапазон пропускаемых частот | Цена
датчик EMG | - | + -9 V Двойной источник питания, минимальный +-3,5 V | 25x26x10 мм | - | 1981р
MH-BPS101 | - | 3.3 – 5.5 V. | 6.8х32.1х3.0мм | 8 – 200 Гц. | 1600р
MH-BPS102 | Базовый коэффициент усиления равен 500 V/V, может быть увеличен от ⨯1 до ⨯32 раз. | 3.3 – 5.5 V. | 19.1х14.9х3.0 ± 0.2 мм | 8 – 200 Гц | 1900р

## Slide 8: Выбор микроконтроллера
Название | Производительность | Энергопотребление | Цена
Arduino nano | Частота: 16 МГц | 24 мА в полном сне 5 мА | 250р
Stm32F1 | 72 MHz | 29.5 6.4 при всей включенной/ выключенной периферии, есть режимы пониженного энергопотребления | 200р
ESP 32 micro | 160 или 240 МГц | 260 мА, в спящем режиме – 10 мА | 650р
Stm32F4 | 168 МГц и низкоскоростной 42 МГц | 44мА | 5000р

## Slide 9: Электромиограмма
Электромиограмма обычного положения руки
Элекромиограмма при напряженных пальцах

## Slide 10: Модель Машинного Обучения
Название | Аккуратность
Логистическая регрессия | 0.7692307692307693
Линейный дискриминантный анализ | 0.7307692307692307
K-Ближайшие Соседи | 0.5
Наивный Байес | 0.9615384615384616
Деревья решений | 0.7692307692307693
Аккуратность это точность предсказания, 1 = 100%

## Slide 11: Обзор серверной части
База данных
Планировщик задач
Анализ собранной статистики за день
и обновление статуса на её основе
http endpoints
Регистрация:
создание пользователя и
публикация записи на стене
о начале отказа от курения
Анализ mio активности:
Предсказание модели машинного
обучения о классе денных и
создание записи

## Slide 12: Приближенные аналоги
Наименование | Браслет для борьбы с курением | Браслет PAVLOK
Автоматическое детектирование | да | нет
Имеет социальное воздействие | да | нет
Удобно носить с собой | Да, браслет | Да, браслет
Заряд | Да, на целый день | Да, на целый день
Высокие технологии | Да, машинное обучение | Нет

## Slide 13: Экономическое обоснование
Наименование | Цена
Электроника | 2930р
Аренда сервера | 300р/месяц
Материал для корпуса | 458р
Итог: 3388 без учета стоимости аренды сервера

## Slide 14: Заключение
Проанализирована и изучена возможность применения электромиографических датчиков для определения момента курения
Обучена модель машинного обучения
Написана серверная часть проекта
Написано программное обеспечение для устройства

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Спасибо за внимание